DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa wodociągu w ulicach Tokarskiej i Dobrzykowskiej   w Płocku, wg niżej wymienionych dokumentacji:

1a) P.T. budowy wodociągu  dla zabudowy  mieszkaniowej w ul. Nizinnej, Tokarskiej i Dobrzykowskiej działki  nr ewid. 326, 327, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 219, 218, 152, 192, 188, 165 – opracowanie lipiec 2010r.

1b) P.T. budowy wodociągu dla zabudowy mieszkaniowej w ul. Dobrzykowskiej, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 575,  km 3+725 do 4+060 – przejście poboczem pasa drogowego wzdłuż działki o nr  ew. 149, obręb 15, jednostka Płock – opracowanie wrzesień 2010 r.

- Zakres robót obejmuje wykonanie robót:

2a)  wg P.T określonego w p. 1a):

wykonanie wodociągu w ulicy Tokarskiej w Płocku z rur Ø 110  PE 100 PN 10 na   odcinku od węzła „27” do węzła „30A” o długości łącznej  334 m ( zasuwa w węźle p. 21 została wykonana w czasie poprzedniej realizacji zadania),

2b) wg P.T. określonego w p. 1b) całość prac tj. wykonanie wodociągu w ul. Dobrzykowskiej  w Płocku z rur Ø 110  PE 100 PN 10 na   odcinku od węzła „30A” do węzła „HP 14” o długości łącznej  334 m.

3.   W  cenie  wartości  robót  uwzględnione  zostaną  koszty:  prac geodezyjnych, zasilania  placu  budowy  w wodę , energię  elektryczną,  koszty  poboru  wody i energii elektrycznej, wykonania oznakowania robót zgodnie z P.T. Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, opłat za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót,  robót drogowych z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót wykonuje Wykonawca. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowiązującymi normami i sztuka budowlaną.

4.    Plac  budowy  zostanie  przygotowany  przez  Wykonawcę.

5.   Wykonawca  winien  dokonać  wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia i jego otoczenia  oraz zdobyć na jego własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  informacje,  które  mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy na wykonanie robót. Wykonawca przeprowadzi szczegółową i wnikliwą analizę w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót.

Oględziny zostaną dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Oferta powinna zawierać całość zamówienia. Wykonawca winien zapoznać się ze 	wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez 	konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 	Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia 	określony w dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z realizacją zamówienia.

7.  Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową  robót,  pozwalającą  na   ocenę  należytego  wykonania  robót.

8.    Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn

leżących  po stronie wykonawcy będą usuwane na jego koszt.

9. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  określają:

a) dokumentacja  projektowa w skład  której  wchodzą  m.in.: projekt budowlany,  informacja  dot.  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia, przedmiar  robót.

b)  specyfikacja techniczna  wykonania  i odbioru robót

10. Zamówieniem  dodatkowym  są:   roboty   nie objęte dokumentacją  projektową  i  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót.

11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia  ofert  wariantowych i częściowych.