Zamawiający:  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

09-402 Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 11

Tel.   24/ 364 42 00

FAX. 24/ 364 42 02

Godziny  urzędowania: 7.00  – 15.00

Znak  sprawy     3/TT /2014

# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

Renowacja kanału betonowego Ø 800 i Ø 600  metodą rękawa termoutwardzalnego    w ul. Piłsudskiego.

Zatwierdzam:

................................

Kierownik Zamawiającego

sierpień  2014r.

###### SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Opis przedmiotu zamówienia

II.    Instrukcja dla Wykonawcy

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Opis warunków  udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania   oceny  spełnienia tych warunków  wraz z informacją o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających  spełnienie warunków udziału przez  Wykonawców.

- Wadium.

- Wysokość zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

- Formy  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy.

- Zwrot  zabezpieczenia.

- Termin realizacji zamówienia.

- Kryteria oceny ofert.

- Sposób obliczenia ceny.

- Tryb udzielania wyjaśnień.

- Miejsce i termin składania ofert.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Ogłoszenie  wyniku  przetargu.

- Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

- Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.

- Odwołania.

Załącznik nr 1    -  Wzór oferty

Załącznik nr 2    -  Oświadczenie

Załącznik nr 3    -  Wykaz robót

Załącznik nr 4    -   Wykaz osób

Załącznik nr 5    -  Wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik nr 6    -   Informacja o zatrudnieniu

Załącznik nr 7    -   Formularz cenowy

Załącznik nr 8    -   Podwykonawstwo

Załącznik nr 9    -  Oświadczenie  o  kapitale zakładowym

Załącznik nr 10  -   Zastrzeżenie tajności

# III Wzór umowy

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 09-402 Płock ul. A. Gradowskiego 11 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji kanału betonowego Ø 800 i Ø 600 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym   udzielania zamówień  na roboty  budowlane  inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi,  przyjętym  Uchwałą  Zarządu  nr  18/1453/Z/2012  z dnia 26.01.2011r.  obowiązującym  od  dnia 01.03.2012r., oraz Aneksem nr 1, wprowadzonym Uchwałą Zarządu Nr 12/1559/Z/2013 z dnia 24.01.2014r,.dostępnym na stronie www.wodociagi.pl

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kanału sanitarnego wykonanego z rur betonowych ø 800 długości 386 m i ø 600 długości 2x 24 m w ul. Piłsudskiego metodą rękawa termoutwardzalnego.  Lokalizację kanałów określa mapa sytuacyjna (załącznik do SIWZ).

Konieczność zainstalowania „kapeluszy” w miejscach włączeń przykanalików poprzez trójnik lub bezpośrednio w kanał.

- Modernizacja  wykonywana będzie na czynnym kolektorze w związku z powyższym konieczne jest przepompowanie ścieków poza odcinek objęty  renowacją

- Istnieje możliwość przepompowania ścieków do drugiego kolektora, w tym celu konieczne jest wykonanie próbnego 72 godzinnego pompowania ścieków pod ścisłą kontrolą Wydziału Sieci Kanalizacyjnej. Pompowanie próbne należy wykonać przed złożeniem oferty (koszt próbnego pompowania ponosi Wykonawca).  Orientacyjna ilość ścieków  płynących w kanale betonowym fi 800 w porze suchej wynosi 10.500 m3/dobę.

- Zaproponowana przez Wykonawcę renowacja kanału musi być wykonana z użyciem zestawu elementów do wykonania bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 16.04.2004r (Dz.U. Nr 92 poz 881) o wyrobach budowlanych i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Należy dołączyć kopię dokumentu wykazującego, iż zaproponowany wyrób budowlany, który ma być użyty nadaje się do zastosowania przy robotach będących przedmiotem zamówienia.

- W obliczeniach statyczno – wytrzymałościowych konstrukcji kanału po renowacji należy uwzględnić następujące dane:

- sztywność obwodowa min SN = 4 kN/m2,

- głębokość posadowienia kanału wg załącznika mapowego,

- stan techniczny kanału wg wykonanej we własnym zakresie inspekcji telewizyjnej kanału.

- Wykonawca  powinien  dokonać  oględzin  placu  budowy,  jego  otoczenia  oraz  zdobyć  na  jego  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  (wykonać inspekcję telewizyjną kanału we własnym zakresie) oraz  podpisania  umowy  na  wykonanie  robót.  Oględziny  terenu  budowy  zostaną  dokonane  na  koszt  Wykonawcy

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a  Zamawiający  w  żadnym  przypadku  nie  będzie  ponosił  zobowiązań ani  odpowiedzialności  z  tym związanych.

- Oferta  powinna  zawierać  całość  zamówienia.  Wykonawca  winien  zapoznać  się z  wszystkimi  warunkami,  które  są  niezbędne  do  wykonania przedmiotu  umowy  bez  konieczności  ponoszenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych  kosztów.

Oferta winna zawierać:

- Cenę ofertową na wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z pompowaniem ścieków oraz wykonaniem tymczasowego rurociągu tłocznego do przepompowania ścieków

- Informację o proponowanej metodzie renowacji kanału z określeniem własności technicznych i użytkowych proponowanego rękawa (m.in. określenie grubości rękawa) i kanału po renowacji

- Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji kanału po renowacji z wykazaniem, iż proponowany materiał do renowacji zapewnia pełną wytrzymałość kanału i zabezpiecza prawidłową pracę kanału – wykonane  i podpisane przez projektanta posiadającego uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie.

- W  cenie  wartości  robót  uwzględnione  zostaną  koszty:  czyszczenie kanału przed renowacją, inwentaryzacja kanału przy pomocy inspekcji telewizyjnej przed i po naprawie, zasilania  placu  budowy  w energię  elektryczną,  koszty  energii elektrycznej, wykonania oznakowania robót zgodnie z P.T. Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, opłat za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót,  robót drogowych z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego oraz wywóz i utylizacja osadów powstałych w wyniku czyszczenia kanalizacji. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót wykonuje Wykonawca. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i sztuka budowlaną.

- Woda wykorzystywana do celów technologicznych udostępniona będzie odpłatnie przez Zamawiającego.

- Plac  budowy  zostanie  przygotowany  przez  Wykonawcę.

- Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową  robót,  pozwalającą  na  ocenę  należytego  wykonania  robót.

- Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn

leżących  po stronie wykonawcy będą usuwane na jego koszt.

II. NSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- Opis sposobu przygotowania oferty

a/  Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu oferty i podpisania jej przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

b/  Wymagane  dokumenty  należy złożyć  w formie oryginałów  lub  kserokopii.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być poświadczone  „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

c/ W przypadku złożenia  kopii dokumentu  w formie nieczytelnej  lub  budzącej  wątpliwości  co do jej  prawdziwości,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę do przedstawienia w  wyznaczonym  terminie   oryginału  dokumentu  lub  jego  notarialnie poświadczonej  kopii.

d/ W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, załącznik ten należy złożyć w dokumentach ofertowych z adnotacją „nie dotyczy” i opatrzyć go podpisem osób  uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

e/ Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

f/ Wykonawca złoży tylko  jedną ofertę.    Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

g/ Zamawiający  nie dopuszcza   składania  ofert  częściowych i ofert  wariantowych.

i/  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania.

j/ Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w ofercie. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty i załączników były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub też należycie ustanowionego pełnomocnika Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo     do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub   kopii  poświadczonej   za zgodność  z  oryginałem przez  notariusza.

k/ Pożądane jest, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

l/ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  Płock ul. Gradowskiego 11  w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ opakowaniu,  która  powinna  być   opatrzona  nazwą, dokładnym  adresem Wykonawcy  oraz  oznaczona  w sposób  następujący: „Przetarg nieograniczony -  renowacja kanału  w ul. Piłsudskiego”  Nie otwierać przed terminem otwarcia – 26.08.2014r.   godz. 12.00” Koperta/opakowanie   powinna  być  zapieczętowana  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia.

ł/ W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/ opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

m/ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w ppkt. l  oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofane”.

n/  Nie ujawnia się   informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa   w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu     nieuczciwej   konkurencji   art. 11  ust.4   ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993r. (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli  Wykonawca, nie później  niż  w  terminie  składania  ofert, zastrzegł, że  nie mogą  one  być  udostępnione.

- Opis warunków  udziału  w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania   oceny  spełnienia tych warunków.

2.1.  O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie   innych podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania  zamówienia;

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się  przez  Wykonawcę, że:

- wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji kanalizacji sanitarnej metodą rękawa termoutwardzalnego o średnicy nie mniejszej niż 600 mm i długości nie mniejszej niż 300 mb,

- dysponuje lub będzie dysponował osobą , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy –posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnych i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych wodociągowych kanalizacyjnych.

Zamawiający wymaga przedstawienia kopii uprawnień, osób, które będą pełniły funkcje kierownika 	budowy wraz z zaświadczeniem o wpisaniu ich na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i 	ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z 	wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się przez Wykonawcę, że:

- posiada  środki finansowe  lub zdolność  kredytową w wysokości   co najmniej  600 000 zł,

2) posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia,  na wartość nie mniejszą niż 600 000 zł.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu  na podstawie  § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu Wewnętrznego.

e) warunek dodatkowy:

Oprócz spełnienia w/w warunków, warunkiem wymaganym  jest, aby:

wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace min. 5 lat licząc od dnia końcowego bezusterkowego wykonania robót.

2.2. Do oferty (zał. nr 1 - dwie strony) należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)   oświadczenie Wykonawcy, że spełnia  warunki udziału w trybie  § 8 ust. 2 Regulaminu Wewnętrznego -   załącznik nr 2;

b)   wykaz  robót budowlanych  w zakresie  niezbędnym    do wykazania spełnienia  warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich  rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że roboty  zostały  wykonane zgodnie  z zasadami  wiedzy technicznej  i prawidłowo ukończone,  zgodnie  z warunkiem  pkt.2 ppkt 2.1 b/   -   załącznik nr 3;

c)   wykaz  osób, którymi  dysponuje  lub będzie dysponował  Wykonawca  i które  będą  uczestniczyć  w   wykonaniu zamówienia, wraz  z informacjami  na temat  ich kwalifikacji  zawodowych , doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych   do wykonania zamówienia, a także  zakresu  wykonywanych  przez nie czynności – zgodnie  z warunkiem  pkt.2 ppkt 2.1 b/  - załącznik nr 4, wraz  wymaganymi  dokumentami w zakresie uprawnień poszczególnych osób.

W  przypadku, gdy  Wykonawca    wskaże  w wykazie osoby,  którymi będzie  dysponował  musi

załączyć  do wykazu  pisemne   zobowiązanie   innych  podmiotów  do  udostępnienia  tych  osób.

d)  wykaz  niezbędnych do wykonania  zamówienia  narzędzi i urządzeń, którymi  dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca zgodnie z warunkiem  pkt. 2 ppkt.2.1. b/ - załącznik  nr 5;

W  przypadku, gdy Wykonawca wskaże  w wykazie narzędzia, urządzenia,  którymi będzie dysponował musi  załączyć  do wykazu  pisemne  zobowiązanie  innych podmiotów do ich udostępnienia.

e)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa spółki;

f)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

h)   informacja banku  lub  spółdzielczej kasy  oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca  posiada rachunek potwierdzający  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy, wystawiona  nie wcześniej  niż 3 miesiące   przed upływem terminu składania ofert.

i/   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8  ust. 7 pkt 4-8 Regulaminu   Wewnętrznego, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

j/  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust. 7  pkt 9 Regulaminu  Wewnętrznego wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

k/ oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót    budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - załącznik nr 6;

l)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Pozostałe dokumenty które zawiera oferta:

a)   dowód  wpłacenia  wadium (kopia polecenia przelewu) /oryginał  dokumentu    gwarancyjnego lub  poręczenia;

b)     formularz cenowy  z wartością  robót  stanowiącą cenę zamówienia – załącznik nr  7 oraz kosztorys   ofertowy;

c)     informacja  dotycząca  podwykonawców wg załącznika   nr 8;

d)      oświadczenie o kapitale zakładowym (dot. Spółek  z o.o.)  wg załącznika  nr 9;

e)     wypełnione zastrzeżenie o tajności danych z oferty – wg załącznika nr 10;

f)     zaparafowany  projekt umowy jako znak akceptacji jej treści;

g)     pozostałe dokumenty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział I SIWZ.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw do uzupełnienia lub wyjaśnienia tych dokumentów w określonym terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia   oferta Wykonawcy  podlega odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby   unieważnienie  postępowania.  Nie uzupełnienie  lub nie wyjaśnienie wskazanych w wezwaniu oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w określonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

### 3. Wadium

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest  zabezpieczyć swą ofertę wadium  w wysokości: 13.000 ,00 zł.       (słownie:  trzynaście  tysięcy zł). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.08.2014 r.    godz. 11:45   Wadium musi obejmować okres związania z ofertą.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)    pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych,

c) gwarancjach  bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku  składania   przez  Wykonawcę  wadium w formie  gwarancji, powinna ona  być  sporządzona  zgodnie z obowiązującym  prawem  i  winna  zawierać  następujące elementy:

- nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficjenta  gwarancji (Zamawiającego),  gwaranta (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji)  oraz  wskazanie  ich  siedzib,

- określenie  wierzytelności,  która  ma być  zabezpieczona  gwarancją,

- kwotę  gwarancji,

- termin  ważności gwarancji.

Złożona gwarancja lub poręczenie  musi  zawierać  zobowiązanie

do: „bezwarunkowego zapłacenia  kwoty gwarancji  na pierwsze pisemne żądanie  Zamawiającego  zawierające oświadczenie, iż  Wykonawca, którego  ofertę wybrano:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego   zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 	stronie    Wykonawcy.”

Ww.  postanowienia dot. wymogów form  gwarancji  stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w  Rozdz. II pkt 3 ppkt 2  b)

- Wadium wnoszone w  pieniądzu   należy  wpłacić  przelewem   na rachunek Zamawiającego z dopiskiem: „wadium -  przetarg nieograniczony –  Renowacja kanału ul. Piłsudskiego”  na rachunek w ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1139 1000 0023 5794 8088. O uznaniu  przez  Zamawiającego,  że  wadium  w  pieniądzu wpłacono  w wymaganym  terminie,  decyduje  data wpływu  środków  na   rachunek  Zamawiającego.

Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium w tej formie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez  Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Wysokość zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

Wykonawca  zobowiązany  jest    do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy   na  sumę  stanowiącą  5 %  ceny  całkowitej  (z podatkiem VAT)  podanej  w  ofercie.

Zabezpieczenie  musi zostać wniesione przed zawarciem umowy.

5.    Formy  złożenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy

a/  zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  formach:

- pieniądzu – przelewem  na rachunek  Zamawiającego, w ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1139 1000 0023 5794 8088,

- poręczeniach  bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

b/ w przypadku  wnoszenia  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji   lub  poręczeń  powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem   i muszą zawierać następujące elementy:

-  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib,

-  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

-  kwotę gwarancji,

-  termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie wykonał należycie przedmiotu zamówienia”;

c/ w  przypadku  wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na zaliczenie  wadium  na poczet  zabezpieczenia.

6. Zwrot  zabezpieczenia

Zamawiający zwraca  zabezpieczenie  w terminie 30 dni  od dnia  wykonania zamówienia   i uznania  przez  Zamawiającego  za należycie wykonane. Kwota  pozostawiona  na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  rękojmi  za wady  nie  może   przekraczać 30 %  wysokości   zabezpieczenia.  Kwota ta jest  zwracana  nie później  niż w 15 dniu  po upływie okresu  rękojmi  za wady.

7.  Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: z dniem podpisaniu umowy.

Zakończenie:  do 31.12.2014r.

Zmiana terminu może nastąpić zgodnie z warunkami umowy.

Okres gwarancji i rękojmi – 5 lat

8.  Kryteria oceny ofert

Cena  :  współczynnik wagowy  100 %

Sposób obliczenia:

Cena  obliczana będzie wg  wzoru:

| cena najniższa z oferowanych cena oferowana | x 100 (pkt) |
| --- | --- |

(z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku)

9.  Sposób obliczenia ceny

Cena  ofertowa   stanowi  wynagrodzenie ryczałtowe i  powinna uwzględniać wskaźnik inflacji.

W  cenie  oferty  należy   ująć  koszty  wszelkich  niezbędnych  prac  i  opracowań  koniecznych  do  realizacji  zamówienia,  koszty pośrednie  i  bezpośrednie,  jakie  Wykonawca  uważa   za  niezbędne  do  poniesienia  dla  terminowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zysk  Wykonawcy  oraz  wszystkie  posiadane  informacje   o  przedmiocie  zamówienia,  a  szczególnie  informacje,  wymagania i  warunki  podane  w  niniejszej  SIWZ.

Wykonawca  określi  ceny  na wszystkie prace  i  elementy  ujęte w opisie przedmiotu  zamówienia, projekcie umowy -  do  SIWZ.

Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  zostaną ustalone  na  okres  ważności  umowy  i  nie  będą  podlegały  zmianom. Ostateczną  cenę  oferty  stanowi  suma  wartości brutto   ( z vat)   kosztorysu  ofertowego   wraz  z pozostałymi    elementami  wymienionymi   formularzu  cenowym i niezbędnymi  do  wykonania  zamówienia.

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, których  zakres nie przekroczy 50% wartości realizowanego  zamówienia, niezbędnych  do jego prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało się  konieczne  na skutek  sytuacji  niemożliwej wcześniej do  przewidzenia, jeżeli:

1)  z przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia dodatkowego  od zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich kosztów, lub

2) wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest uzależnione  od wykonania  zamówienia dodatkowego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki, a ich wartość zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o składniki  cenotwórcze:

- robocizna R                                 .....   zł./r-g

- Koszty pośrednie Kp                   .....  % od R i S

- Koszty zakupu Kz                       .....  % od M

- Zysk Z                                         .....  % od R+S+Kp

oraz przedmiar prac potwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie katalogów KNR, ceny   sprzętu, transportu i materiałów budowlanych wg średnich cen publikowanych w Sekocenbudzie – wydawnictwo kwartalne (z okresu wykonywania robót).

Wykonawca  musi  podać  dane  wyjściowe  do  kosztorysowania,  stanowiące  podstawę  do  obliczenia  cen  jednostkowych,  które  jednocześnie  będą   stanowiły podstawę  do  naliczania  robót  dodatkowych,  o których mowa wyżej.

10.   Tryb udzielania wyjaśnień

1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym  przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej – zamieszcza ja także na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę treści siwz przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli  specyfikacja  udostępniona jest  na stronie internetowej  - zamieszcza się ją także na  stronie internetowej.

- Termin i miejsce składania ofert

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 (sekretariacie)  nie później niż do  dnia  26.08.2014 r.  do godz. 11:45

2.   W postępowaniu  o udzielenie zamówienia Zamawiający   niezwłocznie  zwraca ofertę, która została  złożona   po terminie.

12.   Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby     Zamawiającego w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 pok. 105 w dniu  26.08.2014r.  o  godz. 12.00.

14.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji  i   warunki  płatności zawarte w ofertach.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień  treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób następujący:

1)  w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a/ jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b/ jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że     prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2)  w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część  (cena   ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób  jej   obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,   przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że   prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ppkt 4 powyżej uwzględnia  konsekwencje     rachunkowe  dokonanych poprawek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie pkt.14 powyżej, lub błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Ogłoszenie o  wyniku przetargu.

- O wyborze oferty  Zamawiający  zawiadamia  niezwłocznie  Wykonawców, którzy  ubiegali się  o  udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy,  którego  ofertę wybrano oraz  jej cenę.

    - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił warunki udziału i  którego     oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryterium określonego w Rozdziale II  pkt  8  specyfikacji.

    - Zamawiający ogłosi wynik postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na   stronie internetowej  niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

16.      Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Tomasz Strzałkowski -  Kierownik Działu Technicznego	             -  24/  364 42 16

Marcin Chyczewski   -  Kierownik  Sieci  Kanalizacyjnej	             -  24/  364 42  90 , 600 031 626

Piotr Marciniak – Mistrz Sieci Kanalizacyjne                                        -  24/  364 42  93

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, oraz z zachowaniem formy pisemnego udokumentowania. Dopuszcza się używanie telefaksu, jednakże informacje przesłane tymi sposobami winny być niezwłocznie potwierdzone w drodze pisemnej korespondencji.

Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  informacje   faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  otrzymania.

17.  Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy

1/  Zamawiający  zawiera  umowę  w sprawie  zamówienia  w terminie  nie krótszym  niż 5  dni roboczych  od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  oferty, nie później  jednak niż  przed upływem terminu związania ofertą, z  zastrzeżeniem  § 23 ust. 2 Regulaminu Wewnętrznego.

2/ Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji roboty wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy,  zgodnie  z  Rozdz. II  pkt. 4,5  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

3/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 22 Regulaminu Wewnętrznego.

18.  Odwołania

- Wykonawca może złożyć odwołanie dotyczące wyniku przetargu do Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

2. Odwołanie Wykonawca może wnieść w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez    Wykonawcę informacji o wyniku postępowania. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się  niezgodność z Regulaminem, zwierać  przedstawieni zarzutów, określać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesione odwołanie.

3. Odwołanie rozpatrywane jest przez  Kierownika Zamawiającego „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w terminie 5 dni roboczych.

4. Wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.

Sporządzili:									        Zatwierdził:

## Załącznik nr 1

OFERTA

| Przedmiot przetargu nieograniczonego | Renowacja kanału betonowego Ø 800 i Ø 600 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego. |
| --- | --- |
| Zamawiający | “Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 09-400 Płock ul.H.A.Gradowskiego 11 |
| Wykonawca |  |
| Cena ofertowa w zł, netto - bez podatku VAT Podatek VAT 23 % od kwoty ..................... Cena ofertowa brutto -z podatkiem VAT ( cyfrowo i słownie ) | ........................................................................... ............................................................................ ........................................................................... ............................................................................ |
| Okres gwarancji i rękojmi | 5 lat |
| Termin realizacji | ............................................................................ |
| Warunki płatności | 21 dni od daty otrzymania faktury |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | 1. ................................................................... 2..................................................................... 3..................................................................... |
| Podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy | 1.................................................................... 2.................................................................... 3................................................................... |

Str. 2 oferty

Oferujemy realizację robót objętych zamówieniem zgodnie w wymogami opisu  przedmiotu zamówienia, oraz załączoną umową, formularzem ofertowym, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną.

Oświadczamy, że:

- na wykonane prace udzielimy gwarancji i rękojmi  na okres  5 lat

- w przypadku zatrudnienia za zgodą Zamawiającego podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

- oferujemy  swoją dyspozycyjność na warunkach określonych w umowie,

- zapoznaliśmy się  ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30  dni.

- wadium w kwocie  ..................  zł. zostało wniesione w formie .....................................................

-  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się:

a) w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego;

b) wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania   umowy w wysokości (5 %  ceny brutto)  w terminie zawarcia umowy w formie  ....................................................................

Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

-  odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-  nie   wniesiemy  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,

- zawarcie umowy  w  sprawie  zamówienia  stało  się  niemożliwe  z przyczyn  leżących  po stronie Wykonawcy,

to wniesione wadium wraz z odsetkami   zostanie zatrzymane przez  Zamawiającego.

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

...........................................................

Data/  pieczątka  i  podpisy

uprawnionych przedstawicieli  Wykonawcy

Załącznik nr 2

..............................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie  innych podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania zamówienia;

- znajduję  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie zamówienia;

- nie podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy  nie spełniają  warunków udziału  w postępowaniu, o których  mowa w  pkt 1-3 powyżej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  przepisu  nie stosuje się  do Wykonawców, którym udziela się  na zamówienia  na podst.  § 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Wewnętrznego;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

Załącznik   3

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku  wiedzy i doświadczenia

Nazwa Wykonawcy

..........................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ..........................................................................................................................

| L.p. | Nazwa zadania, rodzaj | Całkowita wartość zamówienia | Data realizacji zamówienia / miejsce wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaleca  się,  aby z   dokumentów  potwierdzających  należyte wykonanie  wynikało  co najmniej, że:

a/  Wykonawca  składający  ofertę  w niniejszym  postępowaniu,  realizował  zamówienie,  którego  dokument dotyczy,

b/  wskazanie Zamawiającego, na rzecz  którego  realizowane było zamówienie,

c/  wskazanie  przedmiotu  zamówienia,

e/  wskazanie daty  wykonania  zamówienia,

f/   zamówienie zostało   wykonane  zgodnie z wiedzą techniczną i prawidłowo ukończone,

g/ podpis upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  dla którego   zostało  wykonane  zamówienie.

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

Załącznik  nr 4

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

Wykaz  osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował  Wykonawca

| L.p. | Imię i nazwisko | Wykształcenie Kwalifikacje /uprawnienia | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia zawodowego/ pełniona funkcja od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

Do niniejszego oświadczenia załączono wskazane przez Zamawiającego dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające wymagane w Rozdz. II  pkt. 2 ppkt 2.1 b)   niniejszej   SIWZ  uprawnienia zawodowe.

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu,

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy  pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

# Załącznik nr 5

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

Wykaz  niezbędnych  narzędzi i urządzeń

| Sprzęt | Liczba jednostek |
| --- | --- |

Oświadczamy, że:

1.  dysponujemy  sprzętem  wymienionym  w poz. …………… powyższego wykazu,

2. nie dysponujemy sprzętem wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy  pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do ich udostępnienia.

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

Załącznik nr 6

..............................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

.............................., dnia.........................

Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat

| zatrudnienie | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
| --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |
| w tym: personel kierowniczy pracownicy inżynieryjno-techniczni pracownicy administracyjno-biurowi inni |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

Załącznik nr 7

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

................................. dnia ....................................

Formularz cenowy

| L.p. | Nazwa kosztorysów i elementów robót | Wartość elementu robót |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. | Razem |  |
|  | VAT |  |
|  | Ogółem: |  |

(w  zł.)

Dane  wyjściowe  do  kosztorysowania,  na podstawie  których  sporządzono  kosztorys  ofertowy  będą  stanowiły  jednocześnie  podstawę  do  rozliczania robót  dodatkowych:

- robocizna R................................  zł./r-g

- Koszty pośrednie Kp..................  % od R i S

- Koszty zakupu Kz ...................... % od M

- Zysk Z ........................................ % od R+S+Kp

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

Załącznik nr 8

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

Podwykonawstwo

Zakres powierzonych prac  obejmuje:

..............................................................................................................

...............................................................................................................

## ........................................................

## Data/ pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

Załącznik nr 9

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

# Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że kapitał zakładowy .....................................................................................

................................................................................................................................................................................

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem ...........................................................................

wynosi ....................................... słownie:...............................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczamy, że wartość przedmiotu przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia) nie przekracza dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego.

Wobec powyższego w świetle art.230 K.S.H. zawarcie przez Zarząd ........................................................

....................................................................................................................................................... umowy dotyczącej realizacji przedmiotu przetargu nie będzie wymagać uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

.................................................................................

## Data/ pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

* 	W przypadku, gdy przedmiot przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia) przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki należy załączyć stosowną Uchwałę Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 230 K.S.H.

# Załącznik  nr  10

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

## ZASTRZEŻENIE

Niniejszym zastrzegamy sobie prawo nie udostępniania informacji  stanowiących tajemnicę Wykonawcy pozostałym uczestnikom przetargu nieograniczonego na Renowacja kanału betonowego Ø 800 i Ø 600  metodą rękawa termoutwardzalnego                           w ul. Piłsudskiego.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu .......................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................................................................................................................

zastrzegam, aby informacje stanowiące tajemnicę naszego przedsiębiorstwa / firmy nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego.

Informacje takie oznakowane są  wg opisu w rozdz. II ust.1 pkt. n/ specyfikacji i znajdują się w niżej wskazanych miejscach naszej oferty:

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

Podstawa prawna: art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16.04.1993r. (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

.................................................................................

## Data/ pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

# III Wzór umowy

U M O W A   Nr .............

zawarta w Płocku w dniu ...................................... r.

pomiędzy  „Wodociągami  Płockimi” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr 0000040316, o kapitale zakładowym 177.131.000,00 zł zwaną w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Marek Naworski		- Prezes Zarządu

2. Andrzej Wiśniewski		- Wiceprezes Zarządu

jednej strony, a

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w.................................................................................................................................................................

wpisaną do ..................................................................................................................................................................

zwaną/ym  Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy i usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatwierdzony Uchwałą  nr18/1453/Z/2012 z dnia  01.03.2012 r. Zarządu Spółki,

o następującej treści:

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  renowację kanału betonowego Ø 800 i Ø 600   metodą rękawa termoutwardzalnego  w ul. Piłsudskiego.

2. Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia z załączonym do SIWZ załącznikiem mapowym

( 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Realizacji robót objętych zamówieniem zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami  wiedzy  technicznej, obowiązującymi  przepisami i normami.

2/ Realizowania prac z zastosowaniem materiałów budowlanych zabezpieczonych przez Wykonawcę, mających świadectwa jakości, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz okazywanie w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

3/ Terminowego  wykonania przedmiotu umowy.

4/  Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

5/ Realizowania budowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych                   w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

6/ Zgłaszania Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

7/ Przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót.

8/ Wykonania P.T. Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskanie jego uzgodnienia z  właściwymi instytucjami.

9/ Wykonania oznakowania robót wg PT Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia miejsca budowy.

10/ Wykonawca  poniesie   koszty  zajęcia   drogi podczas prowadzonych robót.

11/ Zasilenia placu budowy w wodę i energię,

12/ Doprowadzenia terenu budowy do stanu istniejącego przed realizacją zamówienia,

13/ Zabezpieczenia i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

14/ Przyjęcia pełnej odpowiedzialności za:

  - szkody  i następstwa  nieszczęśliwych  wypadków dotyczących pracowników i osób  trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody  wynikające  ze  zniszczenia  oraz  innych  zdarzeń  w  odniesieniu do robót,  obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót    podczas realizacji przedmiotu umowy,

c.	szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli są one następstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji,  gwarancji i rękojmi.

15/ Utrzymanie ogólnego porządku na budowie.

16/ Usuwanie ewentualnych awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie zabezpieczeń w  rejonie  prowadzonych prac.

17/ Uporządkowanie terenu budowy, w tym wywiezienie z terenu prowadzonych prac materiałów pozostałych po wbudowaniu, usunięcie oznakowań budowy oraz wywiezienie gruzu z ewentualnych rozbiórek i nadmiaru ziemi na wysypisko miejskie na koszt własny, łącznie z kosztami składowania i utylizacji,

18/ Wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych,

19/Opracowanie przed rozpoczęciem prac (poprzez uprawnione służby bhp Wykonawcy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art.41 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) oraz realizacja prac zgodnie z Planem j.w.

20/ Uczestniczenie w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

( 3

1.Termin realizacji umowy rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, zakończenie do 31.12.2014r.

2. Prace realizowane będą w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiającym, który zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia – załącznik do umowy.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania umowy z uwagi na:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót w wyznaczonym czasie – w szczególności zjawiska mające charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidzialny np. powódź, huragan, ulewne i długotrwałe deszcze, długotrwałe temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac w sposób gwarantujący wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

2) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie spowodowałoby zmianę terminu końcowego realizacji zamówienia.

( 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

3) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

4) Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy na okres pięciu lat.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rękojmi. Strony ustalają pięcioletni okres rękojmi biegnący razem z gwarancją.

§ 6

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie ......................................................

2. Kierownik  budowy  jest  uprawniony  do  odbioru  oświadczeń  woli  Zamawiającego,  dotyczących  realizacji  inwestycji.

3. Zamawiający  wyznacza  Inspektora  nadzoru Pana Adama Stepkowskiego, który  będzie    pełnić  nadzór  inwestorski  w pełnym  zakresie   wynikającym  z przepisów  ustawy  Prawo   budowlane  oraz  przepisów  wykonawczych,  w szczególności  poprzez:

1) sprawowanie  kontroli  w  zakresie  zgodności  realizowanych  prac  budowlanych  z dokumentacją  projektową, decyzją dot.  pozwolenia, obowiązującymi  w Polsce przepisami  oraz zasadami  wiedzy technicznej,

2)  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych;

3)  sprawdzanie i odbiór  robót  budowlanych;

4)  potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót, nadzór  nad  usunięciem  wad  i  usterek  przez  Wykonawcę.

§ 7

1. W przypadku  zamiaru  powierzenia  realizacji  części zamówienia podwykonawcy,  Wykonawca  jest zobowiązany  poinformować  Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę,  podając  nazwę  podwykonawcy  oraz  zakres powierzonych prac,  który  będzie  przez  niego  wykonywany.

Lista podwykonawców (y) -  załącznik  nr 2  umowy * / w przypadku gdy nie dotyczy Wykonawcy ostatnie zdanie skreślić/

2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych prac w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest  wyłącznie  po uzyskaniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego.

3.  Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Przez  zawarcie  umowy  z podwykonawcą   Wykonawca  nie  zostaje  zwolniony  z  jakiegokolwiek  obowiązku  odpowiedzialności  ani  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy i pozostaje  w pełni  odpowiedzialny  za wszelkie działania  i  zaniechania  podwykonawców  jak  za  własne działania  i  zaniechania,  także  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  za  wykonywanie  prace  i  czynności.

§ 8

1.  Strony ustalają wartość umowną na przedmiot zamówienia  jako wynagrodzenie ryczałtowe  w  kwocie ........................   w tym podatek Vat w wysokości  23%  tj.  - .................. zł. wg złożonej oferty w dniu ..................

2.   Rozliczenie wykonanych robót  nastąpi fakturą  VAT  końcową wystawioną  po zakończeniu   i  odbiorze  całości robót – protokołem bezusterkowym  odbioru  końcowego   przedmiotu zamówienia.

3.  Podstawą  do  wystawienia  faktury VAT będzie  bezusterkowy  protokół  odbioru  wykonanych    robót  potwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru.

4.   Termin realizacji faktury – 21 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego z rachunku

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy:   ........................................................

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  terminie 21 dni  od  daty otrzymania  faktury VAT,  przelewem  na  wskazane  konto, przy czym  terminem  zapłaty  będzie  dzień  obciążenia   rachunku Zamawiającego.

5.  W przypadku   zgody  Zamawiającego   na podzlecenie  prac  stanowiących  przedmiot  umowy    Wykonawca  do  faktury   VAT  obowiązany  jest  załączyć  pisemne potwierdzenie  podwykonawcy (ów)  o  otrzymaniu  wynagrodzenia  za prace  objęte  aktualnym  rozliczeniem.   Nie zapłacenie  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  podwykonawcy  może  skutkować    wstrzymaniem  płatności  dla  Wykonawcy.

6.    Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP :................................................

7.    Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: NIP  774 -23-69-968.

§ 9

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, których  zakres nie przekroczy 50% wartości realizowanego  zamówienia, niezbędnych  do jego prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało się  konieczne  na skutek  sytuacji  niemożliwej wcześniej do  przewidzenia, jeżeli:

1)  z przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia dodatkowego  od zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich kosztów, lub

2)   wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest uzależnione  od wykonania  zamówienia dodatkowego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone  z wolnej ręki, a ich wartość zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o składniki  cenotwórcze:

- robocizna R                                 ......   zł./r-g

- Koszty pośrednie Kp                   ......   % od R i S

- Koszty zakupu Kz                       ......    % od M

- Zysk Z                                         ......   % od R+S+Kp

oraz przedmiar prac potwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie katalogów KNR, ceny   sprzętu, transportu i materiałów budowlanych wg średnich cen publikowanych w Sekocenbudzie – wydawnictwo kwartalne (z okresu wykonywania robót).

2. Wynagrodzenie  za roboty dodatkowe  nie wchodzi w zakres  wynagrodzenia  za przedmiot  umowy,  określonego  w  § 8, lecz zostanie  określone   w ramach   oddzielnej  umowy  na roboty  dodatkowe.

§ 10

- Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi w  terminie 5 dni od daty zgłoszenia do odbioru złożonego przez Wykonawcę na piśmie. Zamawiający  powołuje  komisję  odbiorową  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić  od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 11

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na kwotę w wysokości 5 % wartości umowy  określonej w   § 8 ust.1  wraz z podatkiem VAT tj. ...................................... zł

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy przeznacza się:

- 70% kwoty określonej  w ust. 1 powyżej  jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, stanowiących  przedmiot umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone po dokonaniu rozliczenia umowy w terminie do 30 dni po jego dokonaniu.

- 30% kwoty  określonej w ust. 1 powyżej  jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. Podlega ono zwrotowi w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

3.  Koszty  ustanowienia zabezpieczenia oraz  operacji bankowych ponosi Wykonawca.

§ 12

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,1% wynagrodzenia umownego wg §8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 0,1% wynagrodzenia umownego wg § 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego -  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji unormowanej w Regulaminie wewnętrznym  § 22 ust.1 p. 5.

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie  szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest posiadać   przez cały   okres  trwania  umowy  aktualną  polisę  ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności.

5. Zamawiający ma prawo  w  każdym  czasie  zażądać  do przedstawienia dokumentu, o których  mowa  w  ust. 4 powyżej  od Wykonawcy.

( 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności);

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4)    postęp robót jest niezadowalający i skutkuje uznaniem, iż   przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

5)   Wykonawca przerwie realizację robót i przerwa będzie trwała dłużej niż 5 dni,

6)  roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także  zamówieniem i niniejszą umową,

7)   Wykonawca odmówi współpracy na zasadach wg ( 6 ust.3

2.  W  przypadku  odstąpienia od  umowy z  przyczyn  określonych  w ust.1 pkt. 4,5,6 Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

( 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także unormowania zawarte   w Regulaminie Wewnętrznym  udzielania zamówień  na roboty  budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi  zlecane przez  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają  formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Załącznikami do umowy są:

      - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą z dnia………..,

      - Harmonogram robót